## Slide 1: ZAŠTITNO KODOVANJE INFORMACIJA
Prolaskom informacija kroz kanal javlja se razlika prvobitne neizvesnosti (entropije) i preostale neizvesnosti po prijemu simbola o tome koji je simbol emitovan. Ona se naziva se prenesena (uzajamna) informacija. Ova neizvesnost se javlja u realnim kanalima a posledica je grešaka koje mogu da se dese pri prenosu.
Pri digitalnom prenosu verovatnoća greške predstavlja meru pouzdanosti sistema. Osnovno pitanje koje se postavlja je: kolika se količina informacija može pouzdano prenositi kroz jedan kanal?

## Slide 2: Zaštitno kodovanje informacija
Postavlja se pitanje: šta je to pouzdan prenos?
Odgovor je: pouzdan prenos je prenos uz dopuštenu verovatnoću greške.
Zaštitno kodovanje ponavljanjem poruke
Neka je dat binarni simetrični kanal definisan matricom
P =
pri čemu su ulazni simboli podjednako verovatni (P(0)=P(1)). Neka je p = 0,01 = 10-2

## Slide 3: Zaštitno kodovanje informacija
Izlazni simboli će biti označeni isto kao i ulazni, tj. y1 sa 0 i y2 sa 1.
U posmatranom slučaju verovatnoća greške je Pe=p=10-2. Jedan od načina da se ona smanji je da se svaki informacioni simbol ponovi dva puta, tj. da se simbol 0 šalje kao (kodna reč) 00 a simbol 1 kao 11(BSC2). Zbog mogućih grešaka na izlazu kanala mogu se pojaviti i 01 ili 10. U tome slučaju bi se moglo, ako postoji kanal povratne veze, zatražiti ponavljanje poruke, dok se u slučaju da nema ovakvog kanala poruka može obeležiti kao netačna. Na taj način je verovatnoća da greška neće biti otkrivena jednaka Pe = p2 = 10-4, jer se greška neće otkriti samo u slučaju da su se u toku prenosa jedne

## Slide 4: Zaštitno kodovanje informacija
kodne reči dogodile dve greške tj. da su oba bita pogrešna. Uočava se da je cena koja se plaća za smanjenje verovatnoće greške smanjenje brzine prenosa informacija. Sada se za prenos količine informacija od 1 šenona koriste dva umesto jedanog bita. To će, pri istoj bitskoj brzini u kanalu, smanjiti brzinu prenosa informacija ili pri nepromenljivom protoku informacija moraće se povećati bitska brzina. Da bi se sve ovo kvantitativno opisalo uvodi se veličina– kodni količnik.

## Slide 5: Zaštitno kodovanje informacija
Ako je kroz dati kanal potrebno preneti M različitih podjednako verovatnih poruka (simbola) tada svaka poruka nosi količinu informacija od po ld(M) Sh. Pri binarnom prenosu poruke su predstavljene kodnim rečima dužine od po n bita. Kodni količnik se definiše kao:
Kako je M = 2k, to je R = k/n.
U prethodnom primeru kodni količnik i brzina slanja poruka padaju na jednu polovinu prvobitne vrednosti.

## Slide 6: Zaštitno kodovanje informacija
Primer
Neka se 0 koduje kao 000 i 1 kao 111 ( što odgovara BSC3 kanalu). Ako se koristi isti princip za otkrivanje grešaka kao i ranije, tako što se kombinacije 000 i 111 dekoduju kao 0, odnosno 1, a u svim ostalim slučajevima smatra da su se pojavile greške, verovatnoća neotkrivene greške po poruci biće Pe=p3=10-6 . Kodni količnik se u ovom slučaju smanjuje na trećinu prvobitne vrednosti.
Pokazuje se da se greške na prijemu ne samo otkrivaju već i ispravljaju. Cena koja se plaća u odnosu na otkrivanje grešaka je povećana verovatnoća neotkrivene greške (0,000298 umesto 0,000001) koja je:

## Slide 7: Zaštitno kodovanje informacija
Takođe, prvobitnim pravilom odlučivanja otkrivane su sve jednostruke i dvostruke greške, dok se novim pravilom odlučivanja ispravljaju samo jednostruke greške.
II Šenonova teorema
Ova teorema glasi: sve dokle god je kodni količnik R manji od maksimalne međusobne informacije Imax, tj. sve dok je protok

## Slide 8: Zaštitno kodovanje informacija
informacija  manji od kapaciteta kanala C, može se naći takav način zaštitnog kodovanja da se verovatnoća greške proizvoljno smanji.
Za izračunavanje protoka informacija koristi se formula:
gde je v(X,Y) [b/s] brzina rada (binarni protok) u kanalu .

## Slide 9: Zaštitno kodovanje informacija
II Šenonova teorema za binarni simetrični kanal
Neka je dat BCS s verovatnoćom greške p, čija je maksimalna prenesena informacija Imax = 1–H(p). Neka je  > 0 proizvoljno mali broj i neka je broj poruka . Tada se za n dovoljno veliko može, od 2n raspoloživih sekvenci u kanalu (BSC)n, izabrati kod sa M kodnih reči, koje predstavljaju M podjednako verovatnih poruka, tako da verovatnoća greške pri prenosu poruka bude proizvoljno mala.

## Slide 10: Zaštitno kodovanje informacija
Hemingovo rastojanje
Hemingovo rastojanje je jednako broju pozicija gde se dve sekvence bita iste dužine razlikuju.
Primer:
Hemingovo rastojanje između sekvence
10011101
i sekvence
11010110
je d=4, jer se ove dve sekvence razlikuju u 4 (podvučene) pozicije.

## Slide 11: Zaštitno kodovanje informacija
Hemingovo rastojanje dve binarne sekvence jednako je Hemingovoj težini njihovog zbira (broju jedinica u njihovom zbiru).
Na slici 1 je data geometrijska interpretacija Hemingovog rastojanja za kanal BSC3
Korišćene sekvence (kombinacije bita dužine tri) mogu se predstaviti kao temena kocke u trodimenzionalnom prostoru. Hemingovo rastojanje jednako je broju ivica koje se moraju preći da bi se iz jedne tačke (kodne reči, vektora) prešlo u drugu. Svih 8 mogućih

## Slide 12: Zaštitno kodovanje informacija
kombinacija čine kocku prikazanu na slici 1.
Slika 1

## Slide 13: Zaštitno kodovanje informacija
U slučaju koda, sa samo dve kodne reči, bile su izabrane kombinacije 000 i 111 koje su na jednoj velikoj dijagonali. Pri otkrivanju jednostrukih i dvostrukih grešaka dovoljno je bilo utvrditi da se primljene sekvence ne poklapaju s kodnim rečima.
Pri ispravljanju jednostruke greške primljena kombinacija je bila interpretirana pravilom odlučivanja kao kodna reč koja je bliža u Hemingovom smislu.

## Slide 14: Blok kodovi
Blok kodovi
Od interesa je greške, koje nastaju pri prenosu, otkriti i ispraviti. Zbog toga se u prenošene poruke unosi izvesna redundansa. Blok kod se označava sa (n,k). Veličina R=k/n naziva se kodni količnik. U opštem slučaju blok kod se može zadati tabelom kodovanja (i dekodovanja) u kojoj su s jedne strane navedene k-torke informacionih simbola (kojih ima 2k), a s druge strane odgovarajuće kodne reči (n-torke).
  Za praksu su posebno interesantni
sistematski kodovi kod kojih se blok od k

## Slide 15: Blok kodovi
informacionih bita ne menja u kodnoj reči, već se samo po nekom pravilu dodaje još n–k kontrolnih bita.
Kodovi s proverama na parnost
Kod njih se na k informacionih bita dodaje jedan jedini kontrolni bit (n = k+1) nazvan provera na parnost (parity check) tako da ukupan broj jedinica u kodnoj reči bude paran. Na ovaj način dobija se kod čije je Hemingovo rastojanje d=2. Ovim kodom se može otkriti neparan broj grešaka nastalih pri prenosu.

## Slide 16: Blok kodovi
Informacioni biti se ne moraju posmatrati “jednodimenzionalno”. Oni se mogu predstaviti i “dvodimenzionalno”, u okviru matrice. U ovom slučaju se može izvršiti dodavanje provera na parnost i po vrstama i po kolonama, prema sledećoj šemi:
gde su sa “x” označene pozicije provera.

## Slide 17: Blok kodovi
Neka se u jednom bloku posmatra ukupno k1k2 informacionih bita. Uključujući provere na parnost sada će blok (“kodna reč”) sadržavati ukupno n = (k1+1)(k2+1) bita od kojih će k1+k2+1 biti kontrolni. Kodni količnik je sada
Najveća vrednost R se dobija kada je k1 = k2 = k, i iznosi:
Tada je n = (k+1)2 .

## Slide 18: Blok kodovi
Ukoliko se dogodila samo jedna greška na bloku informacionih bita, tada će odgovarajuće provere po vrsti i koloni u čijem je preseku pogrešan bit ukazati tačno na njegovu poziciju, tj. takva greška se može ispraviti.
Hemingovi kodovi
Heming upravo prikazuje familiju kodova za otkrivanje i ispravljanje jedne greške kod kojih

## Slide 19: Blok kodovi
sindrom (“checking number”), dobijen kao rezultat provera na parnost izvršenih na prijemu, u binarnoj notaciji pokazuje poziciju pogrešnog bita, pod uslovom da je došlo do jedne greške.
Heming najpre određuje broj različitih vrednosti sindroma i zaključuje da broj provera n–k treba da zadovoljava nejednačinu:
2n-kn+1,
jer postoji n pozicija u kodnoj reči gde bi se

## Slide 20: Blok kodovi
mogla desiti greška, kao i slučaj kada do greške nije došlo. Kontrolni biti mogli bi se na predaji dodati iza informacionih, na kraju kodne reči. Ovi biti ne podležu drugim proverama na parnost. U slučaju da se samo na nekom kontrolnom bitu (ali jednom jedinom) dogodila greška, upravo samo taj kontrolni bit će imati vrednost ravnu jedinici, dok će svi ostali kontrolni biti imati vrednosti ravne nuli, sindrom će tada takođe imati samo jednu jedinicu i sve ostale nule.

## Slide 21
Kontrolna pitanja
1. Šta je to pouzdan prenos?
2. Definisati Kodni količnik i objasniti značenje prisutnih parametara.
3. Kako glasi II Šenonoa teorema?
4. Kako se računa protok informacija ?
5. Šta je Hemingovo rastojanje?

## Slide 22
Kontrolni zadaci
1. Naći Hemingovo rastojanje za ove de sekvence:
10011001 i
10010111
2. Kod kodova sa proverom parnosti koliko se može otkriti grešaka nastalih pri prenosu?