## Slide 1: Blok kodovi
Pošto je Heming pošao od ideje da binarno pročitana vrednost sindroma treba da pokazuje poziciju pogrešnog bita, očigledno da ova adresa – jedna jedinica i sve ostale nule – treba da pokazuje baš poziciju posmatranog kontrolnog bita. Prvi kontrolni bit treba staviti na poziciju čija je adresa 00…01, drugi na poziciju čija je adresa 00…010 itd. sve do 10…0 (sindrom ima n–k bita). To su u stvari pozicije 1(20),2(21),…,2n-k-1. Ovih pozicija ima n–k, pa informacione bite treba smestiti na preostalih k pozicija u kodnoj reči dužine n.

## Slide 2: Blok kodovi
Sledeće je pitanje na kojim pozicijama (informacionim bitima) treba uzeti ove provere. Pošto je cilj da se odredi pozicija pogrešnog bita, zaključuje se da određenu proveru na parnost treba uzeti po svim onim pozicijama čiji zapis u binarnom sistemu sadrži “1” na tome mestu. Na primer, sve neparne pozicije imaju kao najmlađi bit jedinicu. Dakle, jednu proveru na parnost treba uzeti po svim neparnim pozicijama. Pošto će na poziciji 20 = 1 stajati odgovarajući kontrolni bit, to znači da će provera na parnost koja daje taj kontrolni bit biti na pozicijama 3,5,7… itd.

## Slide 3: Blok kodovi
tj. pozicijama koje pri deljenju sa 21 = 2 (po modulu 2) daju ostatak 1.
U tabeli 2 je prikazan zapis brojeva 0 do 15 u binarnoj notaciji.
Sledeću proveru treba uzeti po svim pozicijama koje imaju jedinicu na pretposlednjem mestu u binarnom zapisu, a rezultat te provere na parnost se smešta na poziciju 21 = 2. To su pozicije 3,6,7,10,11,14,15 – one pozicije koje pri deljenju sa 22 = 4 (tj. po modulu 4) daju ostatak 2 i 3.

## Slide 4: Blok kodovi
Tabela 2 :
pozicija binarni zapis pozicija binarni zapis
0 0 0 0 0 8 1 0 0 0
1 0 0 0 1 9 1 0 0 1
2 0 0 1 0 10 1 0 1 0
3 0 0 1 1 11 1 0 1 1
4 0 1 0 0 12 1 1 0 0
5 0 1 0 1 13 1 1 0 1
6 0 1 1 0 14 1 1 1 0
7 0 1 1 1 15 1 1 1 1
“1” pokazuju pozicije po kojima se uzimaju provere a “1” pozicije odgovarajućih kontrolnih bita

## Slide 5: Blok kodovi
Sledeći kontrolni bit će se nalaziti na poziciji 4, dok se provere uzimaju na pozicijama koje pri deljenju sa 23=8 daju ostatak 4,5,6 i 7 (to su pozicije 5,6,7,12,13,14,15).
U vektor dužine n upiše se k informacionih bita i1,i2,…,ik ostavljajući prazne pozicije koje odgovaraju stepenima 2j (j = 0,1,…,n–k–1). Na poziciju i = 20 = 1 upisuje se kontrolni bit k1, na poziciju i = 21 = 2 – kontrolni bit k2 itd.

## Slide 6: Blok kodovi
Primer1:
Hemingovim kodom (7,4) kodovati informacione bite 1101 (n = 7, k = 4).
a) šta se dešava ako se dogodi jedna greška na šestoj poziciji?
b)Šta se dešava ako se dese dve greške na petoj i šestoj poziciji?
Rešenje:
Pošto je 27-4(=23) = 7+1(=8), to je uslov:
2n-kn+1,
o broju potrebnih provera ispunjen.

## Slide 7: Blok kodovi
Provera na parnost će biti n–k = 7–4 = 3.
Najpre se određuju pozicije informacionih i kontrolnih bita:
k1,k2,ii,k3,i2,i3,i4
pri čemu je i1 = 1, i2 = 1, i3 = 0 i i4 = 1 (što je dato u tekstu zadatka). Kodna reč koju treba formirati je:
k1, k2,1, k3,1,0,1
Vrednosti kontrolnih bita su:
k1= i1 i2 i4=111=1,

## Slide 8: Blok kodovi
k2= i1 i3 i4=101=0,
k3= i2 i3 i4=101=0.
Na taj način formirana je kodna reč
1 0 1 0 1 0 1
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7
a) vektor greške koji se pri prenosu superponira prenošenoj reči je:
e1= e2= e3= e4= e5= e7=0, e6=1,

## Slide 9: Blok kodovi
Primljeni su biti:
yi= xi ei,
te je primljen vektor (greška je obeležena crvenom bojom)
1 0 1 0 1 1 1
y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7.
Na prijemu se sada formiraju biti koji predstavljaju elemente vertora sindroma
s1= y1y3 y5y7=1111=0
s2= y2 y3 y6y7=0111=1
s3= y4 y5 y6y7=0111=1.

## Slide 10: Blok kodovi
Elementi sindroma su
S(s3,s2,s1) = S(110),
što u binarnoj notaciji predstavlja broj 6. Sindrom govori da se je greška dogodila na šestoj poziciji i ispravlja se komplementiranjem pristiglog bita (y6) (sabiranjem sa jedinicom) tako da se sada dobija:
y61=11=0
b) U ovom slučaju je primljen vektor:
1 0 1 0 0 1 1.

## Slide 11: Blok kodovi
Sada elementi sindroma imaju vrednosti
s1= y1y3 y5y7=1101=1
s2= y2 y3 y6y7=0111=1
s3= y4 y5 y6y7=0011=0.
Na osnovu dobijenog sindroma S(011) može se izvesti zaključak da se greška dogodila na trećoj poziciji, što je pograšno.
Ako se potraži minimalno Hemingovo rastojanje koda dobija se dmin=3 što znači da ovaj kod može da ispravlja sve jednostruke greške. Uz ovo isto minimalno Hemingovo rastojanje kod bi mogao da otkrije sve jednostruke i dvostruke greške, ali bez ispravljanja jednostrukih.

## Slide 12: Konvolucioni kodovi
Kod konvolucionih kodova, provere na parnost koje se dodaju na k posmatranih informacionih bita da bi se dobilo n kanalnih bita, ne zavise samo od tih bita, već i od m prethodnih k-torki informacionih bita. Na taj način se unosi statistička zavisnost ne samo na dužini od n bita, već na dužini od (m+1)n bita u kanalu.
Ceo postupak se može predstaviti tako da signal sastavljen od blokova simbola (veličine k bita) dolazi na linearni prenosni sistem čiji impulsni odziv ima dužinu m+1 (blok). Na njegovom izlazu se pojavljuju blokovi od po n simbola, a izlazni “signal” je konvolucija ulaznog signala i impulsnog odziva sistema.

## Slide 13: Konvolucioni kodovi
Ovi kodovi su po tome dobili naziv konvolucioni. Na taj način se, i uz manje vrednosti k i n, mogu ostvariti duže “kodne reči”.
Ako se koder posmatra kao konačni automat, njegov izlaz zavisi od veličine memorije, tj. od mk prethodnih informacionih bita, koji definišu stanje kodera kao i od tekućih k informacionih bita. Tada se dobijeni kod zove trelis kod, jer se izlaz ovakvog kodera može predstaviti trelisom. Ako je koder vremenski nepromenljiv i linearan, tada se dobija konvolucioni kod. Konvolucioni kodovi se označavaju sa: (n,k,m). Za konvolucione kodove je od interesa veličina “constraint length” koja se računa:  = n(m+1)

## Slide 14: Konvolucioni kodovi
Pošto jedan informacioni bit može da utiče na najviše  izlaznih bita, ova veličina se može nazvati domašaj. Kada je k = 1, tada je domašaj jednostavno ravan broju ćelija u pomeračkom registru (m) uvećanom za jedinicu (ulazni bit) i pomnoženom sa n.
Konvolucioni koderi se predstavljaju pomoću ćelija pomeračkih registara i sabirača po modulu dva. Na slici 2 prikazan je konvolucioni koder sa kodnim količnikom R = 1/2 i domašaj  = 6.

## Slide 15: Konvolucioni kodovi
+
+
s2
s1
s2
x
y1
y2
Slika 2 Konvolucioni koder
k = 1, n = 2, m = 2

## Slide 16: Konvolucioni kodovi
Izlazi se formiraju sabiranjem bita koji se u datom trenutku nalaze na ulazu kodera i na izlazu odgovarajućih ćelija pomeračkog registra. Izlazi ćelija registra označeni su sa s1 i s2, i predstavljaju komponente vektora stanja
U posmatranom primeru koder ima četiri stanja. Ta stanja se mogu predstaviti binarno ili pomoću decimalnog ekvivalenta (00=0, 01=1, 10=2, 11=3).
Ako se komponente vektora stanja u narednom trenutku označe sa s1' i s2', tada se mogu napisati jednačine koje određuje zakon rada posmatranog kodera i glase:

## Slide 17: Konvolucioni kodovi
Njihovom primenom se formira tabela 3
        Tabela 3
x |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 18: Konvolucioni kodovi
Pojedine vrste ove tabele definišu dozvoljene prelaze između pojedinih stanja.
Primer2:
Ako se koder zatekao u stanju [s1s2] = [10], on može preći u stanje [s1's2'] = [01] samo ako se na njegovom ulazu pojavio bit x = 0 (na izlazu se tada emituju y1 = 1 i y2 = 0). S druge strane, ako se koder zatekne u istom tom stanju ali na njegov ulaz stigne x=1, novo stanje će biti [s1's2'] = [11], a na izlazu će se emitovati y1 = 0 i y2 = 1.
Iz svakog stanja definisan je prelaz u samo dva naredna stanja, tj. prelazi u neka stanja nisu mogući.

## Slide 19: Konvolucioni kodovi
Ovo je opisano dijagramom stanja konvolucionog kodera prikazanog na slici 3.
Slika 3 Dijagram stanja
00
01
11
10
0/00
1/11
0/11
1/10
1/01
0/01
0/10
1/00

## Slide 20: Konvolucioni kodovi
Uz odgovarajuće grane u dijagramu stanja naznačeni su biti koji odlaze iz kodera, kao i bit koji ulazi u koder što je ilustrovano u sledećem primeru:
Oznaka 0/00 kaže da u kanal odlaze biti 00 kao posledica ulaznog bita 0. Obično se pretpostavlja da je koder na početku rada “resetovan”, tj. da su izlazi pojedinih ćelija registra postavljeni na nultu vrednost.
Na osnovu ulaznih informacionih bita koder emituje jednu od mogućih izlaznih sekvenci, a nakon svakog prelaza koder se nalazi u novom stanju.

## Slide 21
Kontrolna pitanja
1. Dati definiciju konvolucionih kodova.
2. Šta predatavlja domašaj kod konvolucionih kodova?