## Slide 1: Definicija količine informacija
Sintaktički nivo
Na ovom nivou može se smatrati da poruka nosi izvesnu količinu informacije ako je na prijemu, pre nego je ona primljena, postojala neka neizvesnost koja će od mogućih poruka biti primljena. Ovde se ne ulazi u značenje I važnost poruke već se samo ulaže napor da se ove poruke pr avilno dostave korisniku.

## Slide 2
Semantički nivo
Na ovom nivou se zahteva da korisnik razume poruku. Npr. Poruka napisana nepoznatim jezikom ili poruka koja se nemože dešifrovati na ovom nivou ne nosi informaciju.

## Slide 3
Pragmatički nivo
U ovom slučaju se razmatra korist koju korisnik izvlači iz primljene poruke. Ova korist se može meriti odgovarajućim jedinicama I menja se u toku vremena (praćenje zaliha robe, praćenje kretanja cena itd.)

## Slide 4
Količina informacija koju nosi neka poruka srazmerna je neizvesnosti koju ta poruka razrešava.
Imajući to u vidu, zaključuje se da količina informacija koju nosi neka poruka obrnuto srazmerna njenoj verovatnoći I da je nula ako je događaj siguran.

## Slide 5
Npr. ako je potpuno sigurno da će neka poruka biti emitovana (P(si)=1) tada ona ne nosi nikakvu količinu informacija.
Od količine informacija se očekuje :
1. da bude neprekidna funkcija Pe.

## Slide 6
2. Da mala promena verovatnoće ne može drastično da utiče na količinu informacija.
3. Da je količina informacije nenegativna veličina.
Postoji više funkcija koje ispunjavaju ove uslove.

## Slide 7
Izabrana je logaritamska funkcija.
Mera za količinu informacija označava se sa Q(si) i data je izrazom:
Q(si)=log(1/P(si))
= - log P(si)
Logaritamska funkcija je jedina koja obezbeđuje

## Slide 8
aditivnost količine informacija nezavisnih poruka.
Q(si,sj)=log(1/P(si,sj))=
=log(1/(P(si)P(sj)))=
=log (1/P(si))+log(1/P(sj))=
= Q(si)+Q(sj)
(Moguće je i da je Q(si)=1/P(si)-1 ali ne zadovoljava aditivnost !!!!)

## Slide 9
Izbor baze algoritma određuje jedinicu za merenje:
Q(si)=log10(1/P(si)) (hartley)
Q(si)=ln(1/P(si)) (nat)
gde je nat skraćenica od “natural unit”
Q(si)=log2(1/P(si)) (Shannon)
Danas se umesto naziva jedinice šenon koristi naziv informacioni bit (information bit)

## Slide 10
Diskretni izvori bez memorije
Diskretni izvori bez memorije je definisan listom simbola: S(s1,s2, ...,sq) i
skupom verovatnoća P(si) i=1,2,...,q
Emitovanje simbola predstavlja potpun skup međusobno isključivih događaja:

## Slide 11
∑ P(si)=1
Izvor emituje simbole brzinom v (simb/s).
Količina informacije pojedinačnog simbola:
Q(si)=ld(1/ P(si)) (Sh) i=1,2,...q
Srednja količina informacije koju izvor emituje po simbolu:

## Slide 12
H(s)=E(Q(si)) =∑ P(si) ld(1/ P(si)=
= - ∑ P(si) ld P(si) (Sh/simb)
Srednja količina informacija emitovana u sekundi (Informacioni protok(fluks) izvora)-predstavlja prosečnu brzinu kojom izvor emituje informacije:

## Slide 13
∅(s)=v H(s) (Sh/simb simb/s = Sh/s)
Osobine entropije
Kontinualnost
Entropija je kontinualna funkcija verovatnoće pojedinih simbola.

## Slide 14
Simetričnost entropija nesme da se menja ako se promeni redosled simbola. Važno je da se njihove verovatnoće ne menjaju.
Ekstremna vrednost
Kada su svi simboli podjednako verovatni entropija ima maksimum.

## Slide 15
Aditivnost:
Entropija unije dva nezavisna događaja jednaka je zbiru njihovih entropija.
Entropija je ograničena sa obe strane: 0≤H(s)≤ldq

## Slide 16
Primer:
Neka je dat diskretan izvor sa q=4 podjednako verovatna simbola P(si)=1/4 i=1,2,3,4. Naći entropiju.
Rešenje:
H(s)=4 P(si)ld(1/ P(si))=4 ¼ ld4=2

## Slide 17
Entropija binarnog izvora informacija
Izvor se zove binarni izvor ako ima dva simbola kaja se označavaju sa 0 i 1 i nazivaju se biti.
Neka je P(0)=P tada je P(1)=(1-P) tada je:
H(S)= Pld(1/P)+(1-P)ld(1/(1-P)) (Sh│b)

## Slide 18
Proširenje diskretnog izvora
Neka je dat diskretan izvor S sa q simbola čija je entropija H(s). Ako se umesto pojedinih simbola posmatraju sekvence od 2, 3 ili više sukcesivnih simbola kaže se da se posmatra drugo, treće ili n-to proširenje izvora- Obeležava se sa Sn a broj njegovih simbola je qn.

## Slide 19
Tada važi:
H(Sn)=n H(S)
Kontrolna pitanja
1. Koje osobine treba da ima funkcija koja predstavlja količinu informacija?
2. Kako se izračunava količine informacija? (Napisati formulu)

## Slide 20
3.Napisati izraz za izračunavanje sednje količine informacija koju diskretni izvor bez memorije emituje po simbolu.
4. Šta predstavlja Informacioni protok(fluks) izvora i kako se izračunava?
Kontrolni zadatak:
1. Dat je diskretan izvor sa q=8 simbola pri čemu je P(si)=1/8 i=1,2,3,4,5,6,7,8. Naći entropiju.