## Slide 1
Primer
a) Neka je dat diskretan izvor bez memorije (q=3)
si s1 s2 s3
P(si) ½ ¼ ¼
Entropija je: H(S)= ½ ld2 + 2 (1/4ld4)=
= 1.5 ⌊Sh/simb⌋

## Slide 2
Neka je izvršeno drugo (n=2) proširenje izvora ( broj simbola je qn=32=9)
Sada je
si ,sj s1 ,s1 s1,s2 s1,s3 s2 ,s1 s2,s2 s2,s3 s2 ,s1 s2,s2 s2,s3
P(si ,sj) 1/4 1/8 1/8 1/8 1/16 1/16 1/8 1/16 1/16
Entropija je :
H(S2) =1 1/4ld4+4 1/8ld8+4 1/16 ld16=3 [Sh/(simb(S^2))] =2 H(S)

## Slide 3: Diskretan izvor sa memorijom

## Slide 4
Pojavljivanje jednog simbola zavisi od sekvence predhodno emitovanih simbola.Ako je dužina ove sekvence m tada se radi o izvoru s memorijom m-tog reda. Neki autori ove izvore nazivaju Markovljevi izvori m-tog reda.

## Slide 5
Ako je proces m-tog reda opisuje se listom simbola:
S(s1,s2, ...,sq) i
skupom uslovnih verovatnoća:
  P(sj/ si1,…sik, ...,sim)
  j=1,2,...,q ik=1,2,…q k=1,2,…m

## Slide 6
pri čemu je si1 najstariji, sim – najmlađi symbol posle kojeg sledi sj.
Konkretna predhodno emitovana sekvenca dužine m zove se stanje izvora.

## Slide 7
Ovih stanjamožebitikolikoikombinacija s ponavljanjem od q simbolana m mestatj. qm
Pošto se izsvakogstanja mora emitovatinekisimbolvažirelacija
P(sj/ si1,…sik, ...,s im) =1, ik=1,2,…q

## Slide 8
Pošto se iz svakog stanja može emitovati bilo koji od q simbola , to je ukupan broj uslovnih verovatnoća qm ∙ q = qm +1 Na dijagramu stanja se u krugove koji predstavljaju stanja upisuje predhodna sekvenca simbola a uz grane grafa daju se odgovarajuće prelazne verovatnoće.

## Slide 9
Primer :
Dat je binarni izvor drugog reda (m=2). Izvor je okarakterisan sa qm stanja i sa qm+1 =8 prelaznih verovatnoća. Neka je:
P(0/00)= P(1/11)=0,7
P(1/00)= P(0/11)=0,3
P(0/01)= P(0/10)=0 P(1/01)= P(1/10)=0,5

## Slide 10
Stanja su 00,01,10 I 11. Npr. Ako je izvor bio u stanju 00, tada može preći u 00 kada se u sekvenci simbola posle 00 pojavi 0 (000→000)
Stacionarne verovatnoće stanja su: P(00), P(01), P(10) i P(11).
Stacionarne verovatnoće stanja računaju se iz sistema jednačina:
P(00)=0.7P(00)+0,5P(10)

## Slide 11
P(01)=0.3P(00)+0,5P(10)
P(11)=0.7P(11)+0,5P(01)
P(00)+P(10)+ P(11)+P(01)=1
Rešenje ovog sistema daje: P(00)=P(11)=5/16, P(01)=P(10)=3/16

## Slide 12: Izvor pridružen Markovljevom izvoru
Izvor pridružen Markovljevom izvoru je izvor koji ima iste simbole kao i Markovljev izvor i iste stacionarne verovatnoće ali je bez memorije. Npr. Tekst u nekoj knjizi može se posmatrati kao Markovljev niz . Novi tekst dobijen proizvoljnom permutacijom prvobitnog teksta imaće iste verovatnoće pojavljivanja pojedinih simbola, ali će statistička zavisnost u njemu biti razbijena tj, biće niz bez memorije.

## Slide 13: Markovljevi izvori prvog reda
Diskretni izvor sa memorijom (S) sa stanjima Si (i=1,…q) I simbolima si (i=1,…q), koji mogu biti pridruženi stanjima , je Markovljev izvor ako verovatnoća prelaska iz jednog stanja u sledeće zavisi samo od tekućeg stanja . Ili , druga definicija je : Izvor je Merkovljev ako se poznavanjem sadašnjosti može odrediti ponašanje u budućnosti bez poznavanja prošlosti.

## Slide 14
Stanje Si je tranzijentno (nebitno,nepovratno) ako iz bar jednog stanja u koje se može doći (direktno ili indirektno) is Si process više nikad nemože da se vrati u Si. Takva su : S2, S3, S4 I S5
Stanje Si je rekurentno (esencijalno, bitno, povratno) ako iz svakog stanja u koje se može doći iz Si proces kasnije može da se vrati u Si. Takva su: S1, S6 i S7

## Slide 15
Stanje Si je periodično ako postoji ceo broj d(>1 )takav da se, posle napuštanja toga stanja, izvor može vratiti u isto stanje samo posle 𝒌∙𝒅 koraka. Takva su : S3, S4 i S5. Ako je d=1, stanje je aperiodično.
Stanje Si je absorbujuće ako izvor, po dolasku u to stanje, ne može više da ga napusti. Takvo je S1.

## Slide 16
Kontrolna pitanja:
1. Definicija izvora sa memorijom m-tog reda.
2. Šta je stanje izvora?
3. Od q simbola na m mesta koliko može biti stanja izvora?
4. Definicija izvora pridruženog Markovljevom izvoru.

## Slide 17
5. Definicija Markovljevog izvora.
6. Šta je:
-tranzijentno,
-rekurzivno,
- periodično i
-absorbujuće stanje?