## Slide 1: Kanali za prenos informacija
Maksimalna prenesena informacija je po definiciji:
Maksimiranje se vrši variranjem skupa ulaznih verovatnoća. Na taj način je dobijena veličina Imax koja zavisi samo od prelaznih verovatnoća i predstavlja karakteristiku samog kanala. Maksimalna prenesena informacija ima dimenziju Sh/simb. Ona predstavlja maksimalnu količinu informacija koja se prosečno po jednom simbolu može preneti kroz kanal.
U praksi je od interesa stvarna brzina prenosa informacija kroz kanal, tj. količina informacija prenošena u sekundi. Neka izvor emituje simbole brzinom vm(X,Y) simb/s i neka je to maksimalna brzina kojom se može raditi kroz dati kanal.

## Slide 2: Kanali za prenos informacija
Oznaka vm(X,Y) ukazuje na činjenicu da ova brzina ne zavisi samo od izvora, već i od kanala. U ovom slučaju je očigledno maksimalna brzina kojom se informacije mogu prenositi kroz kanal:
Ova veličina se zove kapacitet ili propusna moć kanala.
Brzina rada i prenesena informacija mogu imati manje vrednosti od maksimalnih, te se može reći da je stvarni

## Slide 3: Kanali za prenos informacija
protok informacija (informacioni protok):
gde su i v(X,Y) i I(X,X) stvarne vrednosti iz kanala.
Sada se može definisati i koeficijent iskorišćenja kanala:

## Slide 4: Kanali za prenos informacija
Kapaciteti najznačajnijih diskretnih kanala
1. Kanal bez gubitaka
Kanal je bez gubitaka ako kanalna matrica ima samo po jedan element u svakoj koloni:
Za ovakav kanal je očigledno H(X/Y) = 0, te je
Maksimalna međusobna informacija:

## Slide 5: Kanali za prenos informacija
2. Deterministički kanal
Ako kanalna matrica ima samo po jedan nenulti element u svakoj vrsti i taj element je ravan jedinici tada je kanal deterministički. Primer grafa jednog determinističkog kanala prikazan je na slici 9.
x1
1
1 y1
X2
x3 y2 Slika 9
1

## Slide 6: Kanali za prenos informacija
Kanalna matrica determinističkog kanala je:
Posle slanja svakog simbola tačno se zna koji će simbol biti primljen pa je H(Y/X) = 0 a međusobna informacija

## Slide 7: Kanali za prenos informacija
Maksimalna međusobna informacija u ovom slučaju je:
3. Idealni kanal
Kanal je idealan ako kanalna matrica ima po jedan nenulti element u svakoj vrsti i svakoj koloni. Taj element mora biti jednak jedinici, a prenumerisanjem simbola ova matrica se može dovesti na jediničnu matricu (primer sa slike 9 r = s= 3).
Njegova kanalna matrica ima oblik:

## Slide 8: Kanali za prenos informacija
Ovakav kanal je istovremeno i deterministički i bez gubitaka. Na slici 10 prikazan je odgovarajući graf.
Kod idealnog kanala važi:
Imax = max H(X) = max H(Y) = ld r = ld s.

## Slide 9: Kanali za prenos informacija
1
X1 y1
1
X2 y2
1
x3 y3
        Slika 10

## Slide 10: Kanali za prenos informacija
4. Uniformni kanal
Kanal je uniforman ako elementi svake vrste i svake kolone kanalne matrice predstavljaju permutaciju istih elemenata. Maksimalna informacija se za uniformni kanal računa:
Pošto sve vrste imaju iste elemente (samo u drugom redosledu),

## Slide 11: Kanali za prenos informacija
to drugi zbir u prethodnom izrazu ne zavisi od indeksa i tj. isti je za sve vrste. Ovaj zbir se može izvući ispred prve sume, a ta suma je jednaka jedinici, pa je:
Pošto drugi član ovoga izraza ne zavisi od ulaznih verovatnoća, to se uzajamna informacija maksimira nalaženjem maksimalne vrednosti entropije izlaza H(Y).
Ako je kanalna matrica kvadratna, tj. s = r tada je maksimalna vrednost izlazne entropije ld r i postiže se ako su svi izlazni simboli podjednako verovatni.

## Slide 12: Kanali za prenos informacija
U slučaju uniformnog kanala pokazuje se da će izlazni simboli biti podjednako verovatni ako su i ulazni simboli podjednako verovatni. Maksimalna međusobna informacija je:
i zavisi direktno samo od parametara prelaznih verovatnoća.

## Slide 13: Kanali za prenos informacija
5. Kanali sa simetričnim ulazom
Diskretni kanal bez memorije je kanal sa simetričnim ulazom ukoliko je raspodela verovatnoće greške ista za sve ulazne simbole, odnosno ukoliko je skup nezavistan od 𝑥𝑖.
Za svaki diskretni kanal bez memorije sa simetričnim ulazom, važi
gde je za svako .

## Slide 14: Kanali za prenos informacija
6. Kanali sa simetričnim izlazom
Kanali kod kojih su verovatnoće grana koje dolaze do izlaznih simbola iste, zovu se Kanal sa simetričnim izlazom.
Diskretni kanal bez memorije je kanal sa simetričnim izlazom ukoliko je skup za svako x nezavistan od y𝑖.
Za svaki diskretni kanal bez memorije sa simetričnim izlazom važi:

## Slide 15: Kanali za prenos informacija
7. Diskretni kanal bez šumova
U dosadašnjem izlaganju kanali su bili dati preko kanalne matrice, i nije se ulazilo u to koji fizički fenomeni dovode do tih vrednosti. Postavlja se zadatak uvođenja fizičkih karakteristike kanala i određivanja kapaciteta.
Neka se posmatra kanal čija transfer funkcija odgovara niskopropusnom filtru granične učestanosti fg . Neka u njemu nema nikakvih šumova ni drugih smetnji. U kanal se emituju simboli (ukupno ih je r ) i neka su predstavljeni impulsima sa istim oblikom a različitih amplituda.

## Slide 16: Kanali za prenos informacija
Neka je brzina rada takva da je zadovoljen I Nikvistov kriterijum, što znači da je brzina emitovanja simbola vm(X,Y) = 2fg. Kao što znamo, zbog ovoga, u kanalu neće biti interferencije simbola. Pošto po pretpostavci nema ni drugih šumova ni smetnji, prijemnik će na osnovu prispele amplitude moći da odredi tačno koji je simbol emitovan, tj.
= H(X)
pošto je H(X/Y)=0. Međusobna informacija će biti maksimalna kada je entropija ulazne liste maksimalna a to se dešava kada su svi simboli podjednako verovatni tj. P(xi)=1/r (i = 1,2,…,r). Ona iznosi H(X)max= ld r. Tada je

## Slide 17: Kanali za prenos informacija
Kapacitet ovakvoga kanala je
Brzina prenosa
Brzina prenosa (za osnovu b) koda kojim se koduje diskretan izvor U sa Υ𝑈 poruka, čije su kodne reči fiksne dužine n je definisana sa

## Slide 18: Kanali za prenos informacija
Uočava se da je Υ𝑈 istovremeno i broj mogućih kodnih reči determinističkih nesingularnih kodova.
Primer 3
Za prenos osam kodnih reči pomoću koda prikazanom u tabeli

## Slide 19: Kanali za prenos informacija
naći brzinu prenosa.
Rešenje:
Brzina prenosa je:
𝑅=(ld 8)/6= ld (23 )/6 =
= 3ld (2)/6 = 3/6=0.5
Rešenje je očekivano, pošto se u ovom kodu koristi dva puta više bita nego što izvor emituje.

## Slide 20
Kontrolna pitanja
1. Šta predstavlja kapacitet ili propusna moć kanala i kako se računa?
2. Kako se računa protok informacija i koeficijent iskorišćenja kanala?
3. Šta predstalja idealni kanal? Napisati kanalnu matricu za r=s=4 i nacrtati odgovarajući graf.
Kontrolni zadatak
1. Za prenos 4 kodne reči pomoću koda prikazanom u tabeli
Kodne reči 00 01 10 11
Kod 0000 0011 1100 1111

## Slide 21
naći brzinu prenosa.
2. Ako je kanalna matrica determinističkog kanala :
1 0
0 1
1 0
nacrtati odgoarajući graf.