## Slide 1: Konvolucioni kodovi
Sposobnost ovog koda da ispravlja greške zasniva se na činjenici da se na izlazu dekodera ne može pojaviti bilo koja kombinacija bita, pa je zato veoma važno razviti metod vizuelnog predstavljanja načina rada konvolucionog kodera. Zato je pogodno nacrtati neku vrstu “dinamičkog” dijagrama stanja – trelis.
Slično kodnom stablu, smatra se da je koder resetovan pa se počinje iz stanja 0 i u sledećem trenutku može da ostane u stanju 0 ili da pređe u stanje 2. Uz grane u trelisu označeni su biti koji pri tome prelazu izlaze iz kodera.

## Slide 2: Konvolucioni kodovi
U sledećem koraku koder može opet iz stanja 0 da pređe u stanja 0 ili 2, ali iz stanja 2 može da pređe u stanje 1 ili stanje 3.
U sledećem koraku može se iz stanja 1 preći u stanje 0 ili u stanje 2, dok se iz stanja 3 može preći u stanje 1 ili se može ostati u stanju 3. Pri ovome, poštuje se pravilo da se za svaki sledeći korak crta novi dijagram stanja, ali se spajaju samo ona stanja između kojih su mogući prelasci. Na slici 4 nacrtan je trelis za posmatrani koder posle prva tri koraka.

## Slide 3: Slika 4
00
01
10
11
1/11
1/11
1/11
0/11
0/10
1/01
1/10
0/01
1/01
1/00
0/10
0/00
0/00
0/00
Konvolucioni kodovi

## Slide 4: Konvolucioni kodovi
Trelis ima sledeće osobine:
1. Broj stanja trelisa zavisi samo od ukupnog broja ćelija u pomeračkim registrima konvolucionog kodera. Ako koder ima m memorijskih ćelija, broj stanja je 2m (u posmatranom primeru m = 2, 2m = 4).
2. Broj grana koje napuštaju svako od stanja određen je isključivo brojem ulaza konvolucionog kodera. Ako koder ima k ulaza, iz svakog stanja polazi po 2k grana (u posmatranom primeru k = 1, 2k = 2)

## Slide 5: Konvolucioni kodovi
3. Broj izlaznih bita po svakoj od grana određen je brojem izlaza konvolucionog kodera
(u posmatranom primeru n = 2).
4. Kada u svako od stanja stigne onoliko grana koliko je grana napustilo početno stanje u inicijalnom trenutku (2k grana), trelis prestaje da se razgranava i smatra se da je završen prelazni režim. U tom trenutku trelis je potpuno formiran i u narednim koracima se ponavlja struktura iz poslednjeg koraka.
Jedan od najefikasnijih načina dekodovanja konvolucionih kodova je upotreba Viterbijevog algoritma.

## Slide 6: Viterbijev algoritam
Viterbijev algoritam je ekvivalentan nalaženju najkraće putanje kroz graf čije grane imaju težinu, koristeći dinamičko programiranje. On je pogodan ako domašaj koda nije veliki. Njime se vrši dekodovanje sekvenci s maksimalnom verodostojnošću tj. po pravilu maksimalnih izgleda koje treba primljenoj sekvenci da pridruži sekvencu od koje je ona najverovatnije potekla. Za BSC kanal pravilo maksimalnih izgleda svodi se na izbor one kodne sekvence v čije je Hemingovo

## Slide 7: Viterbijev algoritam
rastojanje od primljene sekvence u minimalno. Na osnovu ovoga pravila, treba kao poslatu sekvencu izabrati na kodnom stablu onu koja je primljenoj najbliža u Hemingovom smislu.
Predpostavlja se da koder uvek započinje kodovanje iz stanja “svih nula” . U posmatranom slučaju je to stanje 00. Na osnovu ulaznih informacionih bita koder emituje jednu od mogućih sekvenci.
Ulazna sekvenca u koder jednoznačno određuje izlaznu, a ako se zna izlazna, može se jednoznačno rekonstruisati ulazna sekvenca. Dakle, na prijemu treba odrediti koja je od mogućih sekvenci emitovana i samim tim će biti izvršeno i dekodovanje.

## Slide 8: Viterbijev algoritam
Rad kodera se može prikazati polubeskonačniim stablom koje polazi iz jednog čvora i razgranava se do beskonačnosti, pa se dekodovanje svodi na pronalaženje odgovarajuće putanje na trelisu.
Ako se pri prenosu pojave greške, tada primljena sekvenca neće odgovarati nijednoj putanji u trelisu. Viterbijev algoritam upravo primljenoj sekvenci pridružuje u trelisu putanju od koje je najverovatnije da je primljena sekvenca nastala.
Idući duž trelisa, korak po korak, Viterbijev algoritam posle “izvesnog vremena” dolazi do

## Slide 9: Viterbijev algoritam
najverovatnije putanje na određenoj dubini trelisa, dekoduje odgovarajući deo sekvence informacionih bita, i zatim se nastavlja s daljim “kretanjem” duž trelisa.
Prvi korak pri rešavanju postavljenog zadatka predstavlja formiranje trelisa koji odgovara posmatranom konvolucionom koderu. Ovaj proces zavisi samo od strukture kodera a ne predstavlja deo procesa dekodovanja. Opredelićemo se za koder sa slike 2. Na slici 5 prikazana su prva tri koraka trelisa za dati koder.

## Slide 10: Slika 5 S
(00)0
(01)1
(10)2
(11)3
11
11
11
11
10
01
10
01
01
00
10
00
00
00
Viterbijev algoritam

## Slide 11: Viterbijev algoritam
Neka je koder bio u stanju 0 i neka je niz informacionih bita sekvenca nula. Tada će se i na izlazu kodera pojaviti sekvenca nula. Neka se pri prenosu desila greška na prvom bitu u kanalu, tj. emitovana je sekvenca 00 00 00 00 00 00 00 …, dok je primljena sekvenca 10 00 00 00 00 00 00 … Dekoder takođe polazi iz stanja 0. Putanje koje polaze iz stanja 0 ponovo se sreću u stanju 0 posle tri koraka (dubina trelisa 3). Ako se primljena sekvenca do toga trenutka (10 00 00) uporedi s mogućim putanjama (00 00 00 i 11 10 11) vidi se da se ona ne poklapa ni s jednom,

## Slide 12: Viterbijev algoritam
ali da joj je mnogo bliža u Hemingovom smislu putanja 00 00 00 (Hemingovo rastojanje d = 1 zato što se sekvenca 00 00 00 razlikuje od primljene 10 00 00 samo u jednom bitu) od putanje 11 10 11(Hemingovo rastojanje d = 4 zato što se sekvenca 11 10 11 razlikuje od primljene 10 00 00 u 4 bita).
Dakle, od stanja 0 do ponovnog “susreta” u stanju 0 treba od dve putanje zadržati putanju 00 00 00 sa “akumulisanim” Hemingovim rastojanjem d=1. Kaže se da je ova putanja preživela

## Slide 13: Viterbijev algoritam
Sada se posmatraju putanje koje takođe počinju u stanju 0, ali se završavaju na dubini 3 u stanju 1. To su putanje 00 11 10 i 11 01 01.Od ove dve preživela putanja je 11 01 01 s Hemingovim rastojanjem 3.
Na sličan način se porede 6 primljenih bita s putanjama iz stanja 0 u stanje 2 (preživela putanja je 11 10 00 s rastojanjem d = 2) i putanjama iz stanja 0 u stanje 3 (preživela je putanja 11 01 10 sa d = 3).
Na trelisu se zadržavaju samo preživele putanje do pojedinih čvorova što je ilustrovano na slivi 6.

## Slide 14: U zagradama na izlazu su naznačena akumulisana Hemingova rastojanja. Slika 6 S
(00)0
(01)1
(10)2
(11)3
11
10
01
10
01
00
00
00
00
Viterbijev algoritam
(1)
(3)
(2)
(3)

## Slide 15: Viterbijev algoritam
Ovim dekodovanje nije završeno. Sledeća dva bita koji stižu su 00. U stanje 0 može se doći iz stanja 0 s putanjom 00 ili iz stanja 2 s putanjom 11. Od ove dve putanje se zadržava ona koja ima manje ukupno akumulisano Hemingovo rastojanje. To je putanja 00 (ukupno rastojanje je 1+0=1), dok putanja 11 nije preživela (ukupno rastojanje 2+2=4). Na sličan način se posmatraju dalje moguće putanje u toku četvrtog koraka u stanje 1 (to su putanje 10 iz stanja 2 i 01 iz stanja 3), te se, primenjujući isti postupak zadržava kao preživela putanja iz stanja 2 (uz rastojanje 3, budući da je rastojanje uz putanju

## Slide 16: Viterbijev algoritam
iz stanja 3 ravno 4). U sledećem slučaju će se pojaviti dilema. Naime, kada se posmatraju putanje koje u četvrtom koraku vode u stanje 2 (11 iz stanja 0 i 00 iz stanja 1), dobija se da su ukupna akumulisana rastojanja međusobno jednaka (po 3). Generalno, u ovakvom slučaju, pokazuje se da je svejedno koja se putanja zadržava jer je ukupna srednja verovatnoća greške u oba slučaja ista. Neka je izabrana putanja iz stanja 0. U ovome koraku posmatraju se putanje koje vode u stanje 3 (to su putanje 01 iz stanja 2 i 10 iz stanja 3).

## Slide 17: Viterbijev algoritam
Zadržava se putanja iz stanja 2 koja ima manje rastojanje (d = 3). Sada trelis ima izgled kao na slici 7. Na ovoj slici je ostavljena (naznačena tankom punom linijom) – da bi se uočila – putanja koja u drugom koraku vodi iz stanja 2 u stanje 3. Međutim, ova putanja nije preživela, pa je treba brisati, kao i sve one koje se na nju nadovezuju.

## Slide 18: Slika 7 S
(00)0
(01)1
(10)2
(11)3
Viterbijev algoritam
(1)
(3)
(3)
(3)

## Slide 19: Viterbijev algoritam
U petom koraku stižu opet biti 00. Rezonujući potpuno analogno, kao i kod četvrtog koraka dobija se trelis kao na slici 8.
Putanja koja se od stanja 0 odvojila u prvom koraku ka stanju 2 sada nikuda ne vodi (ona i njeni “naslednici” nacrtani su tankom linijom). Dakle, ovaj skup putanja se može eliminisati i u trelisu postoji jedinstvena putanja do dubine 3 – putanja svih nula, te se može smatrati da su dekodovana prva 3 informaciona bita, koji odgovaraju ovoj putanji. To su informacioni biti (0,0,0). Dalje se proces dekodovanja nastavlja s novopristiglim bitima.

## Slide 20: Viterbijev algoritam Slika 8 S
(00)0
(01)1
(10)2
(11)3
(1)
(4)
(3)
(3)

## Slide 21: Viterbijev algoritam
Kao što se može videti, ispravljena je jedna greška.
Da je u toku dekodovanja u četvrtom koraku, pri jednakim Hemingovim rastojanjima, izabrana druga putanja kao preživela, greška bi takođe bila korigovana, ali bi bilo potrebno više koraka.
Kontrolno pitanje
1. Šta predstavlja Viterbijev algoritam i u kom slučaju je pogodan za korišćenje?