## Slide 1: Nerekurzivni digitalni filtri
Projektovanje FIR filtara
primenom prozora
Primena prozorskih funkcija obezbeđuje najjednostavnije projektovanje FIR filtara. Pod pojmom prozorska funkcija ili prozor (window) podrazumeva se niz konačne dužine sa vrednostima koeficijenta odabranim na neki pogodan način.

## Slide 2: Nerekurzivni digitalni filtri
Polazi se od frekvencijskog odziva željenog idealnog filtra čiji je frekvencijski odziv Hd(ej) periodična funkcija  sa periodom 2 i može se predstaviti preko Furijeovog reda:
gde je
Realizacija ovako definisanog idealnog FIR filtra nije moguća jer je on nekauzalan, beskonačnog impulsnog odziva koji započinje u tački n= .

## Slide 3: Nerekurzivni digitalni filtri
Ovakav filtar je nemoguće učiniti kauzalnim tako što bi se impulsni odziv zakasnio za neku konačnu vrednost.
Beskonačni impulsni odziv se skraćuje na konačnu dužinu množenjem odgovarajućih odbiraka idealnog impulsnog odziva koji je eventualno zakašnjen za M odbiraka, hd(n‑M), i prozora w(n), što daje odbirke fizički ostvarivog, kauzalnog FIR filtra h(n):
(4)
Prozor je uveden sa ciljem da beskonačni impulsni odziv učinimo konačnim. Najjednostavnije je uzeti

## Slide 4: Nerekurzivni digitalni filtri
prozor koji će anulirati odbirke beskonačnog odziva koje želimo da odbacimo, a pri tome neće izmeniti odbirke koje želimo da zadržimo. Ovo se naziva odsecanje, a ostvaruje se pravougaonim prozorom:
Kako se proizvod diskretnih nizova u vremenskom domenu u predstavlja konvolucijom njihovih Furijeovih transformacija u frekvencijskom domenu, to relacija (4), uzimajući u obzir kašnjenje M, postaje:

## Slide 5: Nerekurzivni digitalni filtri
Na slici 7 prikazane su funkcije Hd(ej) i W(ej) kao i odgovarajuća H(ej). Radi jednostavnijeg prikaza, sve funkcije su uzete kao realne, a kašnjenje M=0.
Sa slike se vidi da ukoliko je W(ej) mnogo uže od Hd(ej), dobijena funkcija H(ej) će biti veoma slična željenoj funkciji Hd(ej). Sa slike 7(b) vidimo da postoje dve osnovne razlike između željene i ostvarene funkcije prenosa:

## Slide 6: Nerekurzivni digitalni filtri Slika 7 1. Javlja se konačno širok (umesto beskonačno strm) prelazni opseg , što smanjuje selektivnost filtra, i

## Slide 7: Nerekurzivni digitalni filtri
2. Postoje oscilacije funkcije prenosa u propusnom i posebno u nepropusnom opsegu, umesto konstantnog slabljenja.
Stepen u kome ostvarena funkcija prenosa filtra odstupa od idealne zavisi od spektra prozora.
Spektar pravougaonog prozora je:
Na slici 8. je prikazana amplitudska karakteristika za N=8.

## Slide 8: Nerekurzivni digitalni filtri Slika 8 Amplitudska karakteristika se sastoji od više lukova takozvanih listova. Glavnim listom se naziva opseg između =-2/N i =2/N. Ostali listovi se nazivaju bočni listovi.

## Slide 9: Nerekurzivni digitalni filtri
Spektar prozora utiče na funkciju prenosa ostvarenog filtra na taj način što užem glavnom listu spektra prozora odgovara uži prelazni opseg. Manjoj amplitudi bočnih listova odgovara manja amplituda oscilacija funkcije prenosa. Na osnovu ovih osobina zaključujemo da ako želimo da realizujemo dobar filtar, spektar korišćenog prozora treba da ima što uži glavni list i što manju amplitudu bočnih listova. U slučaju pravougaonog prozora, ovi zahtevi se mogu samo delimično zadovoljiti, i to jedino povećavanjem dužine prozora N. Time, amplitude glavnog lista i bočnih listova u spektru pravougaonog prozora rastu a

## Slide 10: Nerekurzivni digitalni filtri
širine svih listova se smanjuju. Medjutim, amplituda oscilacija u funkciji prenosa ostaje ista. Ovaj efekat je poznat kao Gibsov fenomen. U želji da se smanje bočni listovi spektra prozora, nastale su različite klase prozora.
Pravougaoni, Hanov, Hamingov i Blekmanov prozor nazivaju se generalizovani kosinusni prozori. Postoji jedinstven izraz za ove prozore:
a za svaki od pomenutih prozora dati su

## Slide 11
koeficijenti a, b i c u Tabeli 1.
dok Bartletov (trougaoni) prozor glasi:
Tip prozora | a | b | c
pravougaoni | 1 | 0 | 0
Hanov | 0,5 | 0,5 | 0
Hamingov | 0,54 | 0,46 | 0
Blekmanov | 0,42 | 0,5 | 0,08

## Slide 12: Nerekurzivni digitalni filtri Na slici 9 dat je uporedni prikaz ovih pet prozora. Slika 9 Kako su svi prozori simetrični oko centralnog odbirka to znači da imaju linearnu faznu karakteristiku.

## Slide 13: Nerekurzivni digitalni filtri Na slici 10 dati su odgovarajući spektri prozora . Pravougaoni prozor Bartletov prozor
Hanov prozor
Hamingov prozor

## Slide 14: Nerekurzivni digitalni filtri Blekmanov prozor Slika 10 Poređenjem spektara pojedinih prozora može se videti da su zahtevi za što uži glavni list i što manju amplitudu bočnih listova međusobno suprotstavljeni, i da različiti prozori predstavljaju različit kompromis između njih. Glavne karakteristike razmatranih prozora date su u Tabeli 3 .

## Slide 15: Nerekurzivni digitalni filtri Tabela 3 Ako zahtevi pri projektovanju nisu jasno definisani tada je Hamingov prozor kompromisno rešenje.
Prozor | Slbljenje prvog bočnog lista (dB) | Prelazna zona glavnog lista | Min. Slabljenje, nepropusni opseg (dB)
Pravougaoni | 13 | 4/N | 21
Bartlet | 26 | 8/N | 26
Han | 31 | 8/N | 44
Haming | 41 | 8/N | 53
Blekman | 51 | 12/N | 74

## Slide 16: Nerekurzivni digitalni filtri
Projektovanje FIR filtra propusnika
niskih frekvencija (NF)
Postupak projektovanja počinje definicijom idealnog filtra. Njegova funkcija prenosa je :
Impulsni odziv ovog filtra je:

## Slide 17: Slika 11 ilustruje amplitudsku kakteristiku Hd(ej). Fazna karakteristika idealnog filtra je linearna:()=-M. Slika 11 Impulsni odziv idealnog filtra propusnika niskih frekvencija prikazan je na slici 12 ( M=25 I c=/2 ).
Nerekurzivni digitalni filtri

## Slide 18: Slika 12 Impulsni odziv idealnog NF filtra ima beskonačnu dužinu te se u cilju dobijanja impulsnog odziva ostvarivog FIR filtra impulsni odziv ideanog filtra treba pomnožiti sa prozorom w(n): .
Nerekurzivni digitalni filtri

## Slide 19: Nerekurzivni digitalni filtri
Sa slike 12 se vidi da je impulsni odziv hd(n) simetričan oko M‑tog člana to i prozor w(n) mora biti simetričan oko svog M‑tog člana.
Kako projektovani filtar treba da bude kauzalan, h(n) mora počinjati u tački n=0, a zbog simetrije mora se završavati u tački n=2M. Na osnovu toga prozor w(n) mora biti dužine N=2M+1. Kako je M=25 impulsni odziv hd(n) možemo skratiti na konačnu dužinu ako usvojimo N=51.

## Slide 20: Nerekurzivni digitalni filtri Primenom pravougaonog prozora impulsni odziv je samo odsečen na konačno trajanje. Na slici 13 je prikazana karakteristika slabljenja ostvarenog filtra. Slabljenje projektovanog NF filtra, primenom pravougaonog prozora, u nepropusnom opsegu se može povećati ako se primeni neki drugi prozor. Slika 13

## Slide 21
Kontrolna pitanja
1. Koji je cilj uvođenja prozorske funkcije pri projektovanju FIR filtara?
2. Šta predstavlja prozorska funkcija ili prozor (window)?
3. Nabrojati najčešće prozorske funkcije koje se koriste.