## Slide 1: Hafmenov postupak konstrukcije kompaktnog koda
Hafmenov algoritam omogućava direktno nalaženje kompaktnog koda.Za ovaj algoritam se može jednostavno napisati program koji ne zahteva nikakvo ispitivanje više varijanti, već direktno vodi rešenju. Polazi od simbola koji imaju najmanje verovatnoće.
Neka je dat izvor S sa simbolima si (i = 1,2,…,q) čije su verovatnoće pojavljivanja Pi (i = 1,2,…,q). Simbole treba urediti po nerastućim verovatnoćama (kako je i do sada rađeno) tako da je P1 P1 … Pq. Ukoliko simboli imaju iste verovatnoće, njihov redosled pri ovome uređivanju nije važan.

## Slide 2: Hafmenov postupak
Sada treba dva najmanje verovatna simbola (sq-1 i sq) zameniti jedinstvenim ekvivalentnim simbolom s’q-1 (tj. formirati njihovu uniju).
Verovatnoća pojavljivanja ovoga simbola je ravna zbiru verovatnoća simbola koje on zamenjuje. Na taj način je izvršena redukcija izvora S sa q simbola na izvor S1 koji ima q–1 simbol.
Sada se ponovo uređuju simboli redukovanog izvora po nerastućim verovatnoćama, jer novodobijeni simbol ne mora da bude najmanje verovatan, i vrši nova (druga) redukcija da bi se dobio izvor S2 sa q–2 simbola.

## Slide 3: Hafmenov postupak
Ovaj proces se nastavlja sve dok se ne izvrše q–2 redukcije i ne dobije izvor Sq-2 sa samo dva simbola. Pri svakom uređivanju simbola po nerastućim verovatnoćama nije važan redosled u okviru grupe jednakoverovatnih simbola.
Sada se polazi od redukovanog izvora s dva simbola i počinju da se pišu kodne reči na taj način što se jednom od simbola dodeljuje bit 0 kao kodna reč a drugom bit 1.
Pošto su ovi simboli unije simbola iz prethodnih redukcija, ide se korak po korak unazad i unije se rastavljaju (“dekomponuju”). Pri svakom rastavljanju dodaje se na odgovarajuće mesto u kodnu reč bit 0 ili 1, dok se ne dođe na prvobitni izvor.

## Slide 4: Hafmenov postupak
Primer 5
Hafmenov postupak biće prikazan za primer izvora sa 6 simbola na narednom slajdu. Za svaku redukciju izvora naznačeno je koji su simboli čija je unija napravljena a pisane su i odgovarajuće verovatnoće i kodne reči (tj. njihovi prefiksi, ukoliko to već nije simbol prvobitnog izvora). Verovatnoće simbola koji ulaze u uniju označene su znakom  (odnosno ) iza numeričke vrednosti, a verovatnoća rezultujućeg simbola istim znakom ispred numeričke vrednosti.
Pri rastavljanju unija simbola proizvoljno je uzeto da se u kodnu reč gornjeg simbola upisuje bit 0 a u donju reč bit 1.
Postoji ukupno jedna reč sa 1 bitom, jedna reč sa 2 bita, jedna reč sa 3 bita, jedna reč sa 4 bita i dve reči sa 5 bita.

## Slide 5: Hafmenov postupak
S Pi Xi S1 S2 S3 S4
s1 0,65 0 0,65 0 0,65 0 0,65 0 0,65 0
s2 0,15 11 0,15 11 0,15 1 1  0,20 1 0,35 1
s3 0,08 101 0,08 101 0,12 110 0,15 11
s4 0,05 1001 0,07 1000 0,08 101
s5 0,04 10000 0,05 1001
s6 0,03 10001
Srednja dužina kodne reči je L = 1,74 b/simb

## Slide 6: Hafmenov postupak
Postavlja se pitanje šta se dešava ako se u okviru Hafmenovog postupka pojavi više simbola sa istim verovatnoćama, i ako se novodobijeni simbol pri redukciji uvek stavlja na poslednje mesto u skupu verovatnoća, ili se stavlja proizvoljno? Odgovor na ovo pitanje nam daje primer 6.
Primer 6
a) Neka se simbol dobijen redukcijom stavlja uvek na poslednje mesto u skupu simbola međusobno jednakih verovatnoća

## Slide 7: Hafmenov postupak
S Pi Xi S1 S2 S3 S4
s1 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0
s2 0,2 11 0,2 11 0,2 11 0,3 10 0,5 1
s3 0,1 101 0,1 101 0,2 100 0,2 11
s4 0,1 1000 0,1 1000 0,1 101
s5 0,07 10010 0,1 1001
s6 0,03 10011
U ovom slučaju je entropija H(S=2,0502 Sh/simb a srednja dužina kodne reči L = 2,1 b/simb.

## Slide 8: Hafmenov postupak
b) Neka se sada simbol dobijen prvom redukcijom stavlja na prvo mesto u skupu simbola međusobno jednakih verovatnoća a u kasnijim redukcijama na poslednje mesto
S Pi Xi S1 S2 S3 S4
s1 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0
s2 0,2 11 0,2 11 0,2 11 0,3 10 0,5 1
s3 0,1 1000 0,1 101 0,2 100 0,2 11
s4 0,1 1001 0,1 1000 0,1 101
s5 0,07 1010 0,1 1001
s6 0,03 1011

## Slide 9: Hafmenov postupak
Dobija se ista srednja dužina kodne reči L = 2,1 b/simb, ali je struktura dužina kodnih reči različita. Ovo nije od ineresa, jer je po definiciji kompaktni kod onaj koji ima srednju dužinu kodne reči koja je manja ili jednaka od srednjih dužina svih ostalih trenutnih kodova koji se mogu konstruisati pod datim uslovima.
Činjenica da može da postoji više kompaktnih kodova istih po srednjoj dužini kodne reči, a različitih po konkretnim dužinama kodnih reči, se koristi da se postave neki dodatni uslovi u pogledu izbora koda koji popravljaju druge performanse koda.

## Slide 10: Hafmenov postupak
Adaptivni Hafmenov postupak
Klasičan Hafmenov postupak je u dužem vremenskom periodu bio skoro isključivo korišćen za statističko kodovanje. Međutim, on ima izvesne suštinske nedostatke. Jedan od osnovnih je što njegova primena zahteva poznavanje verovatnoća pojavljivanja simbola. Ako se radi o nekom govornom jeziku, onda su ove verovatnoće poznate. Međutim, danas se pored tekstova prenose i druge vrste poruka kao što su podaci, programi napisani na različitim programskim jezicima, digitalizovane verzije govora i slike itd. Ukoliko su verovatnoće simbola nepoznate na početku, mora se sačekati da pristigne celokupna poruka, da se statistički obradi, i da se na osnovu toga odredi kompaktan kod.

## Slide 11: Hafmenov postupak
Poruke mogu biti vrlo dugačke a može biti i nedopustivo veliko kašnjenje zbog potrebne obrade.
Loš statistički model može dovesti do niske kompresione efikasnosti. Ovo predstavlja vrlo realan problem, naročito uzimajući u obzir da se u velikom broju aplikacija i statistike menjaju tokom vremena.
Ovaj problem se uspešno prevazilazi primenom adaptivnog Hafmenovog algoritma, kod koga se kodne reči koje odgovaraju pojedinim simbolima menjaju tokom vremena, a u skladu s trenutnim verovatnoćama pojave pojedinih simbola.
Ključni problem pri praktičnoj realizaciji ove ideje predstavlja način preuređivanja stabla.

## Slide 12: Hafmenov postupak
U literaturi je opisan veći broj algoritama zasnovanih na dinamičkom preuređivanju Hafmenovog stabla, ali je opšte prihvaćeni FGK algoritam (ime potice od prvih slova prezimena ljudi koji su učestvovali u formiranju konačnog algoritma: Faller, Gallager i Knuth)
Postupak se zasniva na činjenici da je binarni trenutni (prefiks) kod Hafmenov ako i samo ako kodno stablo ima osobinu “izdanaka”. Kodno stablo ima ovu osobinu ako je svaki čvor (osim korena) povezan sa čvorom porekla, ili “roditeljskim” čvorom, koje se nalazi jedan hijerarhijski nivo iznad njega. Pritom je potrebno da se svi čvorovi odozdo nagore i sleva nadesno mogu sortirati po neopadajućim (ili u obrnutom poretku po nerastućim) verovatnoćama.
Detalje FGK algoritma nećemo razmatrati imajući u vidu njegovu složenost koja prevazilazi okvire ovog kursa.

## Slide 13: Kanali za prenos informacija
Prenos informacija podrazumeva njihovo prenošenje iz jedne tačke u drugu ili njihovo prenošenje kroz vreme.
Primer prenošenja od jedne tačke do druge je komuniciranje izmedju dva mobilna telefona u jednoj mreži, dok je primer prenošenja kroz vreme memorisanje nekog sadržaja na nekom memorijskom mediju, a zatim njegovo isčitavanje u nekom budućem trenutku vremena.
U oba slučaja, susrećemo se sa problemom pouzdanog prenosa informacija, kako usled delovanja šumova na kanalu za prenos, tako i u nedostatku memorijskog prostora ili njegovog kvara.

## Slide 14: Kanali za prenos informacija
Pri prenosu kroz kanale šumovi mogu delovati na više načina:
1. U uslovima izuzetno visokog šuma nije uopšte moguće obaviti pouzdan prenos poruka
2. Nivo šuma je takav da je moguće preneti poruke sa prihvatljivim nivoom grešaka u prenosu
3. Moguće je preneti poruke sa verovatnoćom greške koja se može učiniti po želji malom primenom kodova za ispravljanje grešaka. Osnovna ideja zaštitnog kodovanja je dodavanje redundanse u kodirane poruke, tako da i pored grešaka u prenosu

## Slide 15: Kanali za prenos informacija
preostaje dovoljno nepromenjenih informacija u kodovanim porukama na osnovu kojih se može obnoviti poslata poruka sa zadatim nivoom greške.
Kanal predstavlja sve što se može dogoditi sa porukom u toku njenog prenosa od predajnika do prijemnika.
Slično kao što su izvori podeljeni, i kanali se mogu podeliti na diskretne i kontinualne kanale.
Ovde će se razmatrati diskretni kanali.
Poruka je niz simbola.
Simbol je element skupa pod nazivom alfabet.

## Slide 16: Kanali za prenos informacija
Koncept diskretnog kanala prikazan je na slici 1.
Diskretni kanal
Slika1
Izvor
Zaštitni
koder
Odredište
Zaštitni
dekoder
Modulator
Kanal
Demodulator

## Slide 17: Kanali za prenos informacija
Izvor emituje povorku bita (informacioni biti) koje treba preneti do odredišta. Kada se ne primenjuje zaštitno kodovanje iz izvora se ide u modulator. Po prolasku kroz kanal i demodulator, gde se vrši i odlučivanje, informacioni biti se dostavljaju odredištu. U slučaju da se uvodi zaštitno kodovanje, u sistem se uključuju odgovarajući blokovi. U zaštitnom koderu se informacionim bitima dodaju zaštitni (kontrolni) biti. Sa informacione tačke gledišta ti biti su suvišni koji omogućavaju da se greške, nastale pri prenosu, otkriju pa eventualno i isprave u zaštitnom dekoderu. S gledišta zaštitnog kodovanja, modulator, kanal i demodulator mogu se zameniti jednim blokom nazvanim diskretni kanal.

## Slide 18: Kanali za prenos informacija
Diskretni kanali se mogu dalje podeliti na diskretne kanale bez memorije i diskretne kanale s memorijom.
Diskretni kanali bez memorije
Diskretni kanal bez memorije opisan je listom ulaznih simbola X {x1,x2,…,xi,…,xr}, listom izlaznih simbola Y {y1,y2,…,yj,…,ys} i skupom odgovarajućih uslovnih verovatnoća pojavljavanja izlaznih simbola kada se emituje bilo koji ulazni simbol {P(yj/xi)} (i = 1,2,…,r; j = 1,2,…,s). Skupovi i ulaznih i izlaznih simbola su konačni.

## Slide 19: Kanali za prenos informacija
P(yj/xi) je uslovna verovatnoća da će se na izlazu kanala pojaviti simbol yj, ako je poslan simbol xi. Ukoliko su sve ove uslovne verovatnoće nezavisne od simbola prethodno emitovanih u kanal, ili onih koji će biti emitovani, kaže se da je kanal bez memorije.

## Slide 20: Kanali za prenos informacija
Matrica P mora biti stohastička, jer odlučivač mora po prijemu nekog signala da donese odluku, koji je od mogućih simbola yj primljen, kada je simbol xi emitovan. Kod nekih autora Pij je verovatnoća prijema simbola yi kada je emitovan xj, tada zbir verovatnoća po kolonama mora biti ravan jedinici:

## Slide 21
Kontrolna pitanja:
1. Koja je glavna prednost Hafmenov-og algoritma?
2. Koji je razlog uvođenja adaptivnog Hafmenovog postupaka?
3. Koje vrste kanala postoje?
4.Šta predstalja poruka a šta simbol?
5. Definicija diskretnog kanala bez memorije.