## Slide 1: Osnovi elektrotehnike i elektronike - predavanja
Električna kola vremenski konstantne struje
(Vektor gustine struje i jačina struje, Omov zakon i otpornici, Džulov zakon, Kirhofovi zakoni, Generatori)

## Slide 2: Električna struja
Električna struja je usmereno kretanje naelektrisanja u električnom polju, uređeni tok naelektrisanja.
Nosioci struje u provodnoj sredini su:
Elektroni u metalima
Joni u elektrolitima
Elektroni i šupljine u poluprovodnicima
Plazma u gasovima(joni)
Elektroni u vakuumu

## Slide 3: Električna struja
Kao kvantitativna mera za električnu struju služi jačina električne struje I tj. naelektrisanje koje prođe kroz posmatranu površinu S u jedinici vremena: Jedinica za jačinu struje je A(Amper).
provodnik
Struja je skalar i može biti pozitivna i negativna.

## Slide 4: André-Marie Ampère - francuski fizičar, osnivač elektrodinamike
Smer struje je konvencijom vezan za pozitivne nosioce naelektrisanja čak i kad ih pri strujnom toku nema što je slučaj sa metalima.
Pozitivna vrednost struje u nekom smeru znači kretanje pozitivnog naelektrisanja u tom smeru.
Kod metala je to fiktivno jer se u stvarnosti negativni nosioci naelektrisanja tj. elektroni kreću u suprotnom smeru.
Električna struja

## Slide 5: Gustina električne struje
Električna struja može biti neravnomerno raspodeljena po površini kroz koju protiče. Zato se uvodi pojam gustine električne struje
je površina normalna na uređeno kretanje nosioca naelektrisanja.
Smer vektora j je smer vektora brzine u uređenog kretanja pozitivnog naelektrisanja.

## Slide 6
provodnik
S
Ako u provodnoj sredini postoje i pozitivni i negativni nosioci električne struje gustina struje je
gde su zapreminske gustine pozitivnog i negativnog naelektrisanja u tački u kojoj tražimo gustinu električne struje a vektori brzina njihovog uređenog kretanja.
Gustina električne struje
Notes: Kod metala postoje samo negativni nosioci naelektrisanja.

## Slide 7
Ako se zna gustina struje u svakoj tački površine S, onda se jačina struje kroz tu površinu određuje:
Znak zavisi od smera normale na površinu.
Vektor j se grafički prikazuje strujnim linijama slično kao vektor elektrostatičkog polja E.
Gustina električne struje

## Slide 8: Jednačina kontinuiteta
Fluks vektora j kroz zatvorenu površinu gde je normala na površinu orijentisana napolje je gde je q naelektrisanje u zatvorenoj zapremini. Integral je naelektrisanje koje izlazi napolje iz zatvorene površine.
Kod stacionarne struje je raspodela naelektrisanja u prostoru nepromenjiva tj.
pa je
Linije vektora j nemaju ni početak ni kraj.

## Slide 9: Ohmov zakon
Jačina struje koja teče kroz homogen provodnik je proporcionalna razlici potencijala na njegovim krajevima tj. naponu U
gde je R električna otpornost provodnika.
Jedinica za otpornost je  (Ohm)
Georg Simon Ohm
-nemački fizičar u oblasti elektriciteta i magnetizma

## Slide 10: Električna provodnost
Recipročna vrednost od električne otpornosti je električna provodnost:
Jedinica za provodnost je S(Siemens).
Werner von Siemens
- nemački pronalazač industrijalac

## Slide 11: Otpornost
Otpornost zavisi od:
Oblika i dimenzije provodnika,
Materijala,
Temperature,
Raspodele struje.
Za žičani provodnik na sobnoj temperaturi T=20ºC:
- l je dužina provodnika, S je poprečni presek provodnika, ρ je specifična električna otpornost materijala u Ωm.
je specifična električna provodnost u S/m.

## Slide 12
Otpornost provodnika zavisi od temperature
je otpornost provodnika na 20ºC
α je temperaturni koeficijent otpornosti
ΔT je relativna temperatura u odnosu na 20ºC

## Slide 13
Vrste otpornika
Surface Mount Devices
Promenljivi otpornici su
potenciometri i reostati
Šematske oznake

## Slide 15: Parametri otpornika
Snaga otpornika je maksimalna disipacija koju otpornik može da podnese. U elektronici obično 0.25W.
Tolerancija otpornosti ide od 10-0.1%.
Materijal je metalni ili ugljeni film nanesen na valjkasto telo.
Žičani otpornici su veće snage.
Color code za vrednost otpornosti i toleranciju.

## Slide 16: Otpornost
Najbolji provodnik je srebro
Dobri provodnici su zlato, bakar i aluminijum
Materijal ρ u Ωm α u 1/K
Srebro 1,6 · 10-8 3,8 · 10-3
Bakar 1,7 · 10-8 3,9 · 10-3
Silicijum 640 -7,5 · 10-2
Otpornost se meri ommetrom.

## Slide 17
Ohmov zakon
Kod prostorne raspodele struje za izotropni provodnik
se izvodi Ohm-ov zakon u sledećem obliku:
gde je σ specifična provodnost materijala. Ovo je lokalni
Ohm-ov zakon.

## Slide 18
Naelektrisanje provodnika
Pri konstantnoj struji unutrašnjost provodnika je električno neutralna. Neko naelektrisanje može da se javi:
na površini homogenog provodnika
na dodiru dva provodnika
na mestima gde postoje nehomogenosti.
Ako ima struje, onda je α≠0.
Takođe postoji polje i u
samom provodniku.
To je razlika u odnosu na elektrostatiku.

## Slide 19: Elektromotorna sila
U kolima jednosmerne struje pored delova u kojima se pozitivni nosioci naelektrisanja kreću u smeru smanjivanja potencijala φ, postoje i delovi gde je prenos pozitivnih nosilaca naelektrisanja u smeru povećanja potencijala φ. Ovo mogu vršiti samo neke strane sile koje zovemo elektromotornim.
Priroda elektromotornih sila je različita:
  Akumulatori, galvanski elementi
  Termoelementi
  Fotoelementi
  Piezoelementi
  Elektromehanički generatori

## Slide 20: Oznake za naponske i strujne izvore
Naponski izvor Strujni izvor
Da bi kvalitativno opisali elektromotornu silu uvodi se pojam polja elektromotorne sile i njegove jačine E*.
Lokalni Ohm-ov zakon sada postaje
je brojno jednako stranoj tj. elektromotornoj sili koja deluje na jedinično pozitivno naelektrisanje

## Slide 21: Uopšteni Ohm-ov zakon
Uopšteni zakon Ohma se odnosi na nehomogeni deo kola tj. deo kola u kojem postoji elektromotorna sile.
Za tanki provodnik na potezu od poprečnog preseka 1 do preseka 2 sa elektromotornom silom se izvodi
gde je
je jačina elektromotorne sile. Ako ona doprinosi
kretanju pozitivnog naelektrisanja u izabranom smeru
onda je ona pozitivna i obrnuto.

## Slide 22
Uopšteni Ohm-ov zakon
Za zatvoreno kolo u kome se tačke 1 i 2 poklapaju tj. φ1 = φ2 se ima RI =E, gde je E algebarska suma jačina svih elektromotornih sila u kolu. R je ukupna otpornost zatvorenog kola.
Napajanje se predstavlja jačinom elektromotorne sile i unutrašnjom otpornošću izvora. Idealan naponski izvor ima nultu unutrašnju otpornost.

## Slide 23
Izvor napajanja je između A i B
Uopšteni Ohm-ov zakon

## Slide 24
Razgranato kolo

## Slide 25: Prvi Kirchhoff-ov zakon
Prvi Kirchhoff-ov zakon se odnosi na čvorove tj. tačke grananja razgranatog kola: Algebarska suma struja koje ulaze u čvor je jednaka nuli.
Struje koje ulaze u čvor i struje koje izlaze iz čvora
treba smatrati veličinama koje imaju razne znakove.
Ovaj zakon proističe iz uslova stacionarnosti (kontinuiteta).

## Slide 26: Prvi Kirchhoff-ov zakon
Primer:
Gustav Robert Kirchhoff - nemački fizičar, bavio se istraživanjima u oblasti mehanike, nauke o elektricitetu i optike

## Slide 27: Drugi Kirchhoff-ov zakon
Drugi Kirchhoff-ov zakon se odnosi na proizvoljnu zatvorenu konturu u razgranatom kolu:
Algebarska suma proizvoda jačina struja u pojedinim granama proizvoljne zatvorene konture i njihovih otpornosti je jednaka algebarskoj sumi jačina elektromotornih sila koje deluju u toj konturi.

## Slide 28: Drugi Kirchhoff-ov zakon
Dokaz se izvodi pomoću primera sa slike.
Iz Ohm-ovog zakona za tri grane se ima:
Sabiranjem ove tri jednačine dolazi se do izraza koji daje drugi Kirchhoff-ov zakon.
Obilazak je u smeru kazaljke na časovniku.

## Slide 29: Sastavljanje sistema jednačina
Pomoću Kirchhoff-ovih zakona možemo naći sve struje razgranatog kola.
Broj jednačina mora biti jednak broju nepoznatih struja grana i jednačine moraju biti linearno nezavisne
Ako razgranato kolo ima n čvorova tada po prvom Kirchhoff-ovom zakonu se može napisati n-1 jednačina.
Jednačina za poslednji čvor bi bila linearno zavisna od predhodnih jednačina.

## Slide 30: Sastavljanje sistema jednačina
Maksimalni broj nezavisnih jednačina koje je moguće dobiti po drugom Kirchhoff-ovom zakonu je jednak najmanjem broju prekida u granama kola tako da više ne postoji ni jedna kontura. To je istovremeno broj oblasti dobijenih kada se kolo nacrta tako da nema presecanja grana.
Primer: 3 konture

## Slide 31: Sastavljanje sistema jednačina
Za dati primer je broj čvorova 4 i broj grana 6. Broj nepoznatih struja je jednak broju grana tj. 6.
Po prvom Kirchhoff-ovom zakonu se mogu napisati 3 jednačine. Po drugom Kirchhoff-ovom zakonu se mogu napisati takođe 3 jednačine. Dobijamo 6 linearno nezavisnih jednačina po 6 nepoznatih struja.

## Slide 32: Postupak rešavanja kola
U kolu najpre usvojiti referentni smer struja grana. On je proizvoljan i ako je rešena struja pozitivna ona ima upravo taj referentni smer i obratno.
Izaberu se konture za drugi Kirchhoff-ov zakon i referentni smerovi obilaženja kontura. Smerovi su proizvoljni.
Ako se smer obilaženja konture poklopi sa smerom neke od stuja u konturi tada komponenta IR ulazi u sumu kao pozitivna i obratno.

## Slide 33: Ako neka elektromotorna sila povećava potencijal u smeru obilaska ona se uzima kao pozitivna i obratno.
Primer:
Rešiti tri nepoznate struje.
Usvojimo smerove struja grana i smer obilaženja kontura. Broj čvorova je dva pa po prvom Kirchhoff-ovom zakonu se može napisati jedna jednačina. Imaju se dva polja pa o drugom Kirchhoff-ovom zakonu slede dve jednačine.

## Slide 34: Postupak rešavanja kola
Uzmu se konture koje sadrže R1,R i R2,R:
Tri linearno nezavisne jednačine po tri struje.
Ako su struje pozitivne njihovi smerovi se poklapaju sa izabranim referentnim i obratno.

## Slide 35: Joule-ov zakon
Pri prolasku struje kroz provodnik koji ima neku otpornost oslobađa se toplota. Tražimo rad sile polja nad nosiocima struje u provodniku od poprečnog preseka 1 do preseka 2 za vremenski interval dt.
dt
James Prescott Joule - engleski fizičar istraživao u oblasti elektromagnetizma i toplote

## Slide 36: Joule-ov zakon
Po zakonu o održanju energije se mora izdvojiti energija u nekoj formi ekvivalentna uloženom radu.
Ako je provodnik nepokretan i nema hemijskih promena u njemu onda se energija mora izdvojiti u obliku unutrašnje toplotne energije i provodnik se greje.
Naime, nosioci struje zbog uloženog rada sile polja dobijaju dodatnu kinetičku energiju.
Nosioci struje je predaju pri sudarima sa atomima u čvorovima kristalne rešetke metala, kristalnoj rešetci metala i ona jače osciluje.

## Slide 37: Joule-ov zakon
Sile električnog polja pomerajući naelektrisanja vrše rad. U provodnicima zbog stalnih sudara elektrona sa jonima kristalne rešetke, celokupan rad se pretvara u toplotu:
- dP je toplota koja se izdvaja u jedinici vremena tj. toplotna snaga. U homogenom provodniku konačnih dimenzija:
Džulov zakon u integalnom obliku:
Protekla količina naelektrisanja kroz provodnik za vremenski interval je:
Utrošen rad za prebacivanje naelektrisanja: dt

## Slide 38: Joule-ov zakon
Lokalni oblik Joule-ovog zakona:
U slučaju stacionarnih struja:
je (specifična) količina toplote koja se izdvoji u jedinici vremena u jedinici zapremine provodne sredine.
Specifična toplotna snaga je proporcionalna kvadratu gustine električne struje i specifične otpornosti provodne sredine u datoj tački.

## Slide 39: Joule-ov zakon
Ako u delu posmatranog provodnika postoji i elektromotorna sila iz Ohm-ovog zakona sledi:
U toplotu se pretvara ne samo rad sile polja već i rad elektromotorne sile. On zavisi od smera struje i može da bude pozitivan i negativan.
U zatvorenom kolu je:
To znači da se sva toplota dobija radom elektromotorne sile. Uloga električnog polja je da preraspodeli tu toplotu po raznim delovima kola.

## Slide 40: Prelazni procesi u kolima sa kondenzatorom
Prelazni proces je prelaz iz jednog ustaljenog režima u kolu u drugi.
Ako su promene struje spore može se smatrati da je vrednost jačine struje u svim poprečnim presecima
kola ista.
Ovo je tzv. kvazistacionarni režim rada i svi zakoni važe kao kod stacionarnog režima samo što se sada posmatraju trenutne vrednosti struje.

## Slide 41: Prelazni procesi u kolima sa kondenzatorom
je početno naelektrisanje kondenzatora
 = RC je vremenska konstanta pražnjena za koju se naelektrisanje na kondenzatoru smanji e puta.

## Slide 42: Prelazni procesi u kolima sa kondenzatorom
je konačna vrednost naelektrisanja kojom se napuni kondenzator

## Slide 43: Osnovi elektrotehnike i elektronike - vežbe
Električna kola vremenski konstantne struje

## Slide 44: Pločasti kondenzator površine S  2400cm2, rastojanja između ploča d1  5mm , priključen je na napon U1  2kV . Ako se zatim izvor napona isključi, a rastojanje između ploča dva puta poveća, utvrditi stanje u kondenzatoru, ako je dielektrik vazduh.
Kratak podsetnik formula:

## Slide 45
Pod dejstvom napona U1  2kV , kondenzator će se napuniti količinom elektriciteta
Jačina polja između ploča je
Energija je
Ako rastojanje između ploča povećamo na d2  2d110mm , tada je nova vrednost kapaciteta

## Slide 46
Naelektrisanje (opterećenje) na pločama je ostalo nepromenjeno.
Zbog promenjene vrednosti kapacitivnosti, promeniće se napon na priključcima kondenzatora:
Jačina polja ostala je ista, jer:
A energija je:
Vidimo da je W2  W1 - energija je povećana na račun spoljašnje energije utrošene na razmicanje ploča.

## Slide 47: Sijalica sa volframovim vlaknom predviđena je za rad pri naponu U=220V i snazi P=40 W. Kolika je otpornost vlakna i jačina struje pri sobnoj temperature (200C) i radnoj temperaturi od 25000C. Koeficijent  za volfram je 0,004[1/0C].
U=220V
P=40 W
T0= 200C
T=25000C
=0,004[1/0C]
R=?, I=?

## Slide 48
Vidi se da je struja I0 na sobnoj temperaturi deset puta veća od struje I na radnoj temperaturi.

## Slide 49: Nacrtati električno kolo sa generatorom, čija je Ems E=100V i unutrašnji otpor Rg 1 i na koji je priključen otpornik R. Izračunati: a) stepen korisnog dejstva generatora vezanog u kolo, ako je R  0 i R  5k b) Napon na krajevima generatora pri R  5k.

## Slide 50: Stepen(koeficijent) korisnog dejstva ili KKD(  ) definisan je kao količnik korisne snage Pk , koja se razvija na otporniku R i snage P koju generator daje kolu, odnosno prijemniku (potrošaču):
gde je RgI2 deo snage generatora razvijen na unutrašnjoj otpornosti generatora.

## Slide 51
Tada je snaga generatora maksimalna, a za generator se kaže da je u kratkom spoju. Sva njegova snaga se usled Džulovog efekta pretvara u toplotu pa generator može biti oštećen i u takvom režimu ne sme da radi.

## Slide 52: Naći ukupnu otpornost između tačaka A i B sa slike.

## Slide 54
Izračunati jačinu struje u kolu prikazanom na slici (za označeni referentni smer), napone između krajeva svih elemenata i snage svih generatora. Poznato je: E1 10V , E2  20V, E3  30V , Eg  40V, Rg1  Rg2  Rg3  Rg4 1, R1  5, R2  3, R3  8 i R4  4.

## Slide 56
D5. Dimenzije pločastog kondenzatora su a=12cm, b=10cm, a rastojanje između ploča je d=10mm. Kondenzator je opterećen količinom elektriciteta Q=1.6·10-6[C].
Izračunati energiju kondenzatora:
a) kad je dielektrik vazduh,
b) kad je dielektrik materijal, čija je relativna dielektrična konstanta
Domaći zadaci

## Slide 57
D6. U električnom kolu na slici 26, vezana su četiri otpornika R1  20k, R2 10k, R3  15, R4  25 , redno na izvor napajanja, čija je ems E  200V i unutarnja otpornost Rg  5k . Nacrtati kolo i izračunati: a) snagu izvora, b) korisnu snagu, c) koeficijent iskorišćenja (KKD), d) napon na krajevima generatora UAB.
Domaći zadaci